## Slide 1: Sanierung Ortsbücherei
Maßnahmenkatalog
Stand der Dinge
Thilo Juhnke-Wild
Architekturbüro Weinreich
Part mbB
Gellmersbacher Straße 2
74072 Neckarsulm-Dahenfeld

## Slide 2: Allgemeines Denkmal

## Slide 3: Zeitschiene
Beauftragung Mai 2024
Aufmaß Juli-August 2024
Voruntersuchungen Juli – Oktober 2024
Notsicherung Gefache August 2024
Abstimmung Denkmalbehörde März 2025
Einreichung Maßnahmenkatalog August 2025
Denkmalrechtliche Genehmigung Ende 2025
Baubeginn 1. Quartal 2026

## Slide 4: Ausgeführte Voruntersuchungen
Untersuchung des Fachwerks mit Bohrwiderstandsmessung
Untersuchung des Putzes und der Fassungen
Untersuchung des Natursteins
Reinigungsproben durch verschiedene Verfahren
Anfertigung Schadenskartierung

## Slide 5: Befunde
Umfassende Sanierung in den 1980 Jahren
  Umgestaltung Sockel
  Zementputze
  Dickbeschichtung des Fachwerks
  Freilegung Westgiebel
Westgiebel war verschiefert
Oberputz Gefache lose, da Zement auf Kalk

## Slide 6: Geplante Maßnahmen
Maßnahme
Abnahme des Sockelputzes
Abnahme des Oberputzes der Gefache
Abnahme der Dickbeschichtung
Notwendigkeit
Zu hart, keine Wasserdurchlässigkeit
Zu hart für Untergrund, hat sich gelöst
Schadensursächlich für Fäulnis, da eindringendes Wasser nicht wieder austreten kann

## Slide 7: Geplante Maßnahmen
Maßnahme
Entfernen Fassung Naturstein
Entfernen zementäre Plomben, Antragungen und Fugen
Materialverträgliche Antragungen und Vierungen
Fassung der Eckquaderung
Notwendigkeit
Blättert ab, behindert Feuchtigkeitsaustausch
Zerstört Steingefüge, da zu hart
Restauratorische Maßnahme zum Funktionserhalt
Einheitliches Erscheinungsbild, Steinsichtigkeit aufgrund verschiedener Steine sehr uneinheitlich

## Slide 8: Geplante Maßnahmen
Maßnahme
Fachwerkreparatur
Neufertigung der Dachüberstände
Neufertigung Klappläden, wo nötig
Verschieferung und Dämmung Westgiebel
Klempnerarbeiten
Notwendigkeit
Restauratorische Maßnahme zum Funktionserhalt
Keine maßgebliche Zeitschicht, restaurierung unwirtschaftlich
Guter Witterungsschutz, nachhaltig, energetisch sinnvoll
Entwässerung der Fassade über Fenster, Standrohre mit Revision

## Slide 9: Geplante Maßnahmen
Maßnahme
Restaurierung Türe Ostseite
Malermäßige Überarbeitung Fenster und Türen
Abdeckbleche über Fenster
Neuverputz Gefache
Neuverputz Erdgeschoss mit putzsichtigem Sockel
Notwendigkeit
Restauratorische Maßnahme zum Funktionserhalt

## Slide 10: Geplante Maßnahmen Begleitende Arbeiten
Maßnahme
Baugerüst
Verkehrssicherung
Demontage Fluchttreppe
Demontage Straßenlaterne
Aufnehmen Pflasterbelag
Notwendigkeit
Schutz vor Schäden, Gerüststellung besser möglich
Schutz vor Schäden, Verbesserung Arbeitssituation
Herstellung des Sockelanschlusses

## Slide 11: Kosten
Baustelleneinrichtung + Verkehrssicherung ~ 11.000 €
Gerüstarbeiten ~ 27.500 €
Natursteinarbeiten (o. Wappenstein, mit Reinigung) ~ 37.000 €
Zimmerarbeiten ~ 100.000 €
  Abnahme Anstrich
  Fachwerksanierung
  Vermauern Gefache
  Erneuerung Ortgänge + Traufgesimse
  Dämmung und Verkleidung Westgiebel

## Slide 12: Kosten
De- und Wiedermontage Fluchttreppe ~ 3.000 €
Klempnerarbeiten (Fallrohre, Abdeckbleche, Standrohre) ~ 9.000 €
Putzarbeiten ~100.000 €
Schreinerarbeiten (Klappläden) ~ 16.000 €
Baureinigung ~ 3.000 €
Malerarbeiten ~ 50.000 €
Blitzschutz ~ 5.000 €
Elektroarbeiten ~ 2.500 €

## Slide 13: Kosten
Pflasterarbeiten ~ 15.000 €
Abnahme Putze ~ 30.000 €
Restaurierung Wappenstein ~ 10.500 €
Restaurator Türe ~ 7.500 €

## Slide 14: Kostenübersicht

## Slide 15: Vielen Dank!
Fragen?